Рисунок 1.

Конструкция светильника НСО17-150-079УХЛ4

Светильник НСО17-150-079УХЛ4

Паспорт

ЯЖИТ.676118.017ПС

2015 г.

1. Назначение изделия

1.1. Светильники НСО17-150-079УХЛ4 предназначены для общего освещения общественных зданий, коридоров, фойе и других помещений.

1.2. Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ17677-82.

2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и характеристики светильников в зависимости от номера модификации приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип светильника | Моди-фикация | Климатическое исполнение и категория размещения. | Вариант крепления. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НСО17-150 | 079 | УХЛ4 | крюк | 1,38 | (250 х h500 |
|  | 079-01 | УХЛ4 | крюк | 1,82 | (300 х h550 |
|  | 079-02 | УХЛ4 | крюк | 1,48 | (250 х h500 |
|  | 079-03 | УХЛ4 | крюк | 1,92 | (300 х h550 |

2.2. Количество осветительных ламп, шт. – 1.

2.3. Мощность лампы не более, Вт –150.

2.4. Номинальное напряжение сети, В – 220.

2.5. Частота питающей сети, Гц – 50

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:

– светильник НСО17-150-079

– паспорт

– коробка

Примечание:  1. Лампа в комплект поставки светильника не входит.

По согласованию с потребителем допускается поставка светильников составными частями:

2. Корпус светильника – в упаковке предприятия – изготовителя.

3. Рассеиватель – в упаковке поставщика.

4. Устройство изделия.

4.1. Устройство светильника приведено на рисунке 1. Светильник состоит из рассеивателя 5 и арматуры, включающей в себя колпак 12 (для модификаций 079, 079-01 – колпак пластмассовый, а для модификаций 079-02, 079-03 - металлический), трубку 2, основание 9 и скобу 3.

4.2.  Для крепления светильника к потолку предусмотрен хомутик 11.

4.3. Скоба 3, основание 9 и кольцо 10 фиксируют рассеиватель, предохраняя последний от падения.

4.4. К трубке 2 с помощью угольника 8 и винта 4 крепится фарфоровый патрон 7.

4.5. Для защиты от случайного прикосновения к клеммной колодке 1 и для придания светильнику декоративного вида на верхнюю часть трубки 2 плотно надвинут колпак 12.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться через клеммную колодку. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2.Надвинуть на трубку 2 поочередно колпак 12, кольцо 10, основание 9 и скобу 3 (рисунок 1).

6.3. Продеть через трубку 2 провода и подключить их к клеммной колодке 1.

6.4. Закрепить на трубке 2 с помощью угольника 8 и винта 4 патрон 7.

6.5. Закрепить светильник с помощью хомутика 11 на потолочном крюке, для чего сдвинуть колпак 12 вниз по трубке 2.

6.6. Подключить сетевые провода к клеммной колодке 1 и сдвинуть колпак 12 вверх до упора.

6.7. Ввернуть лампу 6 в патрон 7.

6.8. Сдвинуть вверх по трубке кольцо 10 и основание 9.

6.9. Надеть рассеиватель 5 на скобу 3 и убедиться в том, что они заняли нужное положение, после чего надвинуть основание 9 и кольцо 10 вниз до упора.

Внимание. Все работы по монтажу светильника выполнять при отключенной сети.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (-4(С) до 313К (40(С) и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Каждый светильник упаковать в обёрточную бумагу.

8.2. В транспортную тару уложить светильники в количестве двух штук. Допускается по согласованию с потребителем изменять количество изделий в упаковке.

8.3. В упаковку должны быть вложены паспорта.

8.4. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеены клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается  этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и сведения об изделии:

- «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования», «Штабелирование ограничено»;

– товарный знак предприятия – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер технических условий;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

( номер упаковщика;

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.5. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

Светильник НСО17-150-079      УХЛ4 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 201   г.

Штамп УТК

Юр. адрес предприятия изготовителя: 111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д.44 стр.3, оф.8

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

(число, месяц, год)

Продавец_______________________________

(подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.